Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi gehen Sie zu http://www.parkfield.co.uk/e2s/e2x-upgrade-print.jpg

Der Text steht Ihnen unter http://www.parkfield.co.uk/e2s/e2x-upgrade-de.doc als Word-Datei zum Download bereit.

Alle E2S Presseinformation zu sehen, zu gehen http://www.parkfield.co.uk/e2s/

E2S Warnsignale erhält internationale Zulassungen für die Signalserie E2x
Veröffentlicht am 20. April 2015

Die nicht funkenden Hochleistungssignalhörner, Xenon Blitz-Kennleuchten und die kombinierten Geräte der Serie E2x von E2S, dem weltweit führenden unabhängigen Hersteller von Warnsignalen, haben die Zulassung für die Zonen 2 und 22 erhalten. Es handelt sich hierbei um Anwendungen nach den neusten IECEx- und ATEX-Standards für Gas- und Staubanwendungen, die die bereits existierenden UL- und cULs-Zulassungen der Klassen I & II Div. 2 von E2S ergänzen. Das Hauptgehäuse besteht aus leichtem, korrosionsbeständigem PPS und die Hörner aus schlagfestem, feuerhemmendem ABS. Ausgewählte Modelle sind mit der innovativen 360° Radialhornoption verfügbar. Die robuste Konstruktion und die Elektronik, die von weltweit führenden Zulassungsbehörden zertifiziert wurde, stellen sicher, dass die E2x-Signale auch zuverlässig in den rausten Betriebsumgebungen installiert werden können.

Die Serie besteht aus leistungsfähigen elektronischen Signalhörnern mit 45 Tönen, drei Kanälen/Stufen und einer Ausgabe von bis zu 121 dB(A) in einer Entfernung von 1 Meter (112 dB(A) bei 3 m). Installationen mit mehreren Hörnern bieten eine automatische Synchronisierung der Alarmtöne aller Geräte im selben Schaltkreis. Zu den E2x visuellen Signalen gehören die Xenon Blitz-Kennleuchten von 5 und 10 Joule, die mit sechs verschiedenen Linsenfarben erhältlich sind und eine Spitzenleistung von bis zu 1.000.000 Candela haben. Die Kombinationssignale bieten einen Schallpegel von 116 dB(A) in einer Entfernung von 1 Meter (107 dB(A) bei 3 m) mit einer Xenon Blitz-Kennleuchte von 5 Joule und sind somit ein effizientes und kostengünstiges akustisches und visuelles Signal in einem Gerät. Für PA-Anwendungen sind die E2x Lautsprecher mit 15 oder 25 W sowohl in einer Leitungstransformator- als auch in einer niederohmigen Version erhältlich.

Die Betriebsspannungen sind 12, 24 oder 48 V DC und 115 oder 230 V AC. Die zweifachen Kabeleinführungen, entweder M20x1,5 oder ½ Zoll NPT (oder eine Kombination beider Größen), ermöglichen eine einfache Installation und eine Konfiguration der Durchgangsverdrahtung. Dank der Halterung kann der Winkel des Produkts optimal eingestellt werden und es ist gemeinsam mit dem Linsenschutz der Blitz-Kennleuchte standardmäßig in Edelstahl mit der Werkstoffnummer 304 (A2) oder in Edelstahl mit erhöhter Korrosionsbeständigkeit mit der Werkstoffnummer 316 (A4) erhältlich.

*** Ende: Fließtext 331 Wörter ***

Hinweise an die Redaktion:

Im Falle weiterer Rückfragen kontaktieren Sie bitte:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

Großbritannien

Tel: + 44 (0)1725 518321

Fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk

E2S ist der weltweit größte unabhängige Hersteller von Alarmsignalgeräten. Mit Sitz in West-London, England, konzipiert und fertigt das Unternehmen eine umfassende Auswahl an akustischen- und optischen Alarmsignalgeräten für Ex Gefahrenzonen, Industrieanlagen und Sirenen zur großflächigen Alarmierung. E2S-Produkte sind über die Vertriebsniederlassungen und ein weltweites Händlernetz erhältlich. Einzelheiten zu den Länderadressen finden sich auf der Internetseite des Unternehmens. Darüber hinaus verfügt E2S über ein eigens Vertriebszentrum in Houston, Texas, für den Vertrieb der Produkte und den technischen Support vor Ort.

E2S Warning Signals

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Großbritannien

Tel: + 44 (0)20 8743 8880

Fax: + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

www.e2s.com