Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi

gehen Sie zu http://www.parkfield.co.uk/verotec_german/cPCI-PSU-print.jpg

Stromversorgungseinheiten für cPCI-Systeme optimiert

Herausgegeben: 10. Oktober 2011

Verotec, das Nachfolgeunternehmen von Vero Electronics und APW, hat sein Angebot modularer steckbarer Spannungswandler mit der Einführung von 11 neuen Modellen erweitert. Diese sind so konzipiert, dass sie mit der PICMG 2.11 Power Interface Spezifikation voll und ganz übereinstimmen. Um die Hochspannungsanforderungen der cPCI mit den 3,3 V- und 5 V-Spannungsschienen erfüllen zu können, verfügen die Einheiten über zwei voneinander unabhängige Wandler, die parallel arbeiten und somit z. B. bei einer 300 W-Einheit die gleichzeitige Versorgung mit 30 A bei 5 V und 40 A bei 3,3 V ermöglichen. Alle Modelle haben eine Breite von 8 TE und sind erhältlich mit Eingängen von 18 - 36 VDC, 36 - 72 VDC oder automatischer Spannungsumschaltung von 85 - 264 VAC - passend für eine große Anzahl verschiedener Anwendungen. 3-HE-Modelle haben Leistungsnennwerte von 200 oder 300 W, 6-HE-Modelle von 350, 400 oder 500 W. Außerdem hat der +12-V-Ausgang einen Nennwert von 5 A, der -12-V-Ausgang einen Nennwert von 1 A.

Die Einheiten verfügen über eine aktive Leistungsfaktorkorrektur, die es möglich macht, einen Standardleistungsfaktor von 0,98 zu erreichen, und haben eine Effizienz von mehr als 80 % bei Volllast. Sie können bei laufendem Betrieb ausgetauscht werden, verfügen über einen automatischen Abschaltvorgang bei zu hohen Temperaturen (mit automatischer Wiederherstellung) sowie einen Überlastungs-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz und arbeiten bei Volllast bei bis zu 55°C ohne Lastminderung durch eine Zwangskühlung bei 250 LFM. Die lineare Regelung beträgt ± 0,5 %, die 3,3-V- und 5-V-Lastregelung ± 1 %, die Welligkeit bei 5 V beträgt 60 mV p-p, bei 3,3 V beträgt sie 90 mV p-p.

Alle Vorderplatten verfügen über eine EMV-Dichtung und Führungsstift, Schutzleiter, Ein-/Aushebegriffe und Verschlüsselung entsprechend IEEE 1101.10/11.

*** Ende: Textkörper 273 Wörter ***

Hinweise für Herausgeber

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

Tim Armstrong

Verotec Limited

Unit E

Eagle Close

Chandlers Ford Industrial Estate

Eastleigh

SO53 4NF

tel: + 44 (0)2380 246900

fax: + 44 (0)2380 246901

sales@verotec.co.uk

www.verotec.co.uk

Agentur:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

SP6 3HQ

tel: + 44 (0)1725 518321

fax: + 44 (0)1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk