Presseinformation

Zum Downloaden eines Bildes in Druckqualität 300 dpi

gehen Sie zu http://www.parkfield.co.uk/e2s/gnexs2-print.jpg

Der Text steht Ihnen unter http://www.parkfield.co.uk/e2s/gnexs2-de.doc als Word-Datei zum Download bereit.

Alle E2S Presseinformation zu sehen, zu gehen http://www.parkfield.co.uk/e2s/

E2S führt eine neue Produktfamilie von explosionssicheren akustischen Alarmgsignalgebern und Lautsprechern aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GRP)ein

Herausgegeben am 28. August 2013

E2S, einer der weltweit führenden Hersteller von Alarmsignalen, hat seine  neuen explosionssicheren akustischen Alarmgeber und Lautsprecher GNExS1 (117 dB in 1 m Entfernung) und GNExS2 (123 dB in 1 m Entfernung) vorgestellt. Hergestellt aus leichtem und kosteneffizientem glasfaserverstärktem Polyester (GRP), bietet die GNEx-Familie einen hervorragenden Korrosionsschutz für den Einsatz unter den schwierigsten Umgebungsbedingungen, sowohl offshore als auch onshore. Beide Modelle bieten eine Auswahl an 45 verschiedenen Alarmtönen, u. a. auch gemäß den PFEER-Vorschriften und ein zweiter oder dritter Ton kann über zusätzliche Steuereingänge aktiviert werden, was die Vielseitigkeit vieler Töne aus einem einzigen Gerät zu niedrigeren Kosten bietet. Der 15-Watt-Lautsprecher GNExL1 und der 25-Watt-Lautsprecher GNExL2 sind in Ausführung mit 8 Ohm, 16 Ohm und 100 V Line erhältlich. Durch In/Out-Anschlüsse sind keine zusätzlichen Verteilerkästen bei Installationen mit mehreren Geräten nötig. http://www.e2s.com/news/new-products-gnex-alarm-sounders-pa-loud

Die Geräte verfügen derzeit über eine ATEX- und IECEx-Zulassung, weitere Zulassungen wie UL, GOST R und InMetro werden bald folgen. Das akustische Signalgerät GNEx S1 hat einen geprüften Temperaturbereich von -60 C bis +50 C bei Ex d IIC T4 und einem erweiterten Temperaturbereich von +70 C bei IIB T4, so dass es in nahezu allen Bereichen der Zone 1 (Kat 2G) und Zone 2 (Kat 3G) installiert werden kann.

Ein wesentliches Merkmal und ein Vorteil des neuen Designs ist, dass der druckgekapselte Anschlussraum statt der üblichen Schraubverbindungen ein großes Zentralgewinde nutzt, was die Montage und Demontage erleichtert und so Zeit und Geld bei der Installation spart. Die Standardfarbe für alle GNEx-Produkte ist rot, weitere Farben sind optional erhältlich, ebenso wie optionale Schraubanschlüsse anstelle der standardmäßigen 2 x M20.

E2S hat über 20 Jahre Erfahrung bei der Entwicklung und Herstellung einer umfassenden Palette von akustischen Signalgeräten, Signalleuchten, Lautsprechern,  Stimmalarmen und Alarmsirenen für Ex Gefahrenbereiche, den Anlagenbau, den Brandschutz und die Schifffahrt.

*** Ends: body copy 301 words ***

Hinweise für Herausgeber.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an folgende Kontaktpersonen:

European Safety Systems Limited

Impress House

Mansell Road

London

W3 7QH

Tel: + 44 (0)20 8743 8880

Fax: + 44 (0)20 8740 4200

sales@e2s.com

www.e2s.com

Agentur:

Nigel May

Parkfield Communications Limited

Parkfield House

Damerham

Hants

SP6 3HQ

tel: + 44 1725 518321

fax: + 44 1725 518378

nigel.may@parkfield.co.uk

www.parkfield.co.uk